«09» февраля  2020г.

ООО «Корпорация Ледтехнолоджи»

Паспорт

руководство по эксплуатации и установке

LT-280RGB

- Введение:

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации светодиодных RGBW приборов «LT-280RGB» (далее по тексту – «прибор»).

Прибор предназначен для подсветки в различных режимах и конфигурациях. Прибор обладает высокой светоотдачей; бесшумностью во время работы; устойчивостью к внешним

Вибрациям; широким диапазоном рабочих температур; имеет два выхода под входящий сигнал и электропитание, а также два выходящих кабеля под управление и питание. Используются разъемы типа XLR. Светильник не бытового назначения.

- Комплектность:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник LT-280RGB | 1 |
| 2 | Паспорт (руководство по эксплуатации и установке) | 1 |

- Технические характеристики:

Мощность, Вт: ……………………………………….……………….…..…………….….400

Напряжение, V: ……………………………………….……….……….……….…….100-277

Световой поток, max, Лм: …………………………………….…….…….……...….…22000

Температура эксплуатации,°С: ………………………………….……….……..… -40 .. +50

Цвет свечения (LED 4 in 1): …………………….…………………….…..…..…...… RGBW

Общее количество светодиодов  шт…  …………………………………………………..130

Протокол управления:………………………………………………….…………...DMX-512

Угол свечения, град: …………………………….………….………….……...…………….90

Степень защиты: ………………………...…….……………………….………….…..…. IP65

Длина, мм: …………………………………..……..………….………….…………..…… 565

Ширина, мм: ……………………………….…………………………….………...…...… 265

Высота, мм: ……………………………….…………………………….……………..…….65

Срок службы, ч: ……………………….………………………….…….………….….. 50 000

Номинальная частота, Гц:.………….………………………...………….…..…......… 50/60

Класс защиты от поражения электрическим током: ……..…………….…………...……. I

Гарантия, лет:.…………………………………………….………….………………...........2

Вторичная оптика:.…………………………..………….…....……….... оптические линзы

Корпус:………………………………….….…....окрашенный литой алюминиевый сплав

Крепление:………………………………...……….….кронштейн на вращающейся опоре

Производитель светодиодов:………….…………………………….……..Cree Inc (США)

Вес, кг:………………………………..…………………………………………………….19

Изготовлено в РФ.

Схема подключения – Изображение 1.

Изображение 2. Расположение блока питания.

- Правила транспортировки и хранения:

  - Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

  - Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

- Обслуживание прожектора, утилизация:

  - При загрязнении протереть мягкой, влажной салфеткой. Дополнительного обслуживания не требуется.

  - Не требуют специальных условий и разрешений на утилизацию.

- Гарантийные  обязательства:

  - Гарантийный срок эксплуатации прожектора составляет 24 месяца со дня продажи покупателю.

  - При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

  - При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

  - Для ремонта прожекторов в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

6.5. К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек  и пломб предприятия – изготовителя.

- Указание мер безопасности:

  - Запрещается монтировать / демонтировать прожекторы при подключенном напряжении. Присоединение прожекторов к поврежденной электропроводке  запрещено.

  - Перед  установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети: ~ 100-277V.

  - Прожектор запрещается разбирать и ремонтировать.

- Руководство по установке:

  - Монтаж светильника должен производить электрик, имеющий разрешение на данный вид работ.

| Модель изделия | Дата производства | Кол-во в партии, шт. | Дата продажи | Место продажи | М.П., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT-280RGB | 09.02.2020 |  |  |  |  |

Паспорт

Руководство по эксплуатации

и установке

Светодиодный RGBW прожектор

LT-280RGB

ООО «Корпорация Ледтехнолоджи»

656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина, д.154А, каб. 208